## Slide 1
STEP | SETP 1.0 | STEP 1.1 | STEP 1.2
機能の概要 | マイコン内でのloopbackでの 1フレームの送受信 | Ethernet Chipとの loopbackでの 1フレームの送受信 | 対向機との 1フレームの送受信
イメージ |  |  | 
機材 | TC4xx評価ボード | TC4xx評価ボード Ethernet Chip評価ボード | TC4xx評価ボード Ethernet Chip評価ボード Ethernet T1Sケーブル (要制作) コネクタ (要制作) メディアコンバータ T1Sノード (ADI評価ボードなど)
想定期間 | HW入手から約2W | 機材入手かつSTE 1後からから約3W | 機材入手かつSTEP 2後からから約2W
前提の確認事項 | 評価ボードにiLLDが適用可能かの確認が必要 (営業に確認中) Loopbackできる個所を確認が必要。MACができることは確認済み。Digital PHYでできるかを要確認 (マニュアルで確認中) | 流通している評価ボードのマイコン(TC4D7 ES-AB)ではErrataにより送信ができないため、実施不可の可能性あり (営業に確認中) Ethernet ChipがLoopbackに対応するかを確認 (Chipベンダに確認) Ethernet Chipに特別なドライバが不要 (OA-3pinのプロトコルでマイコンが実施) (Chipベンダに確認中) | STEP 1.1の確認事項3点に加えて下記 流通している評価ボードでPMDのピンが出ているか不明(営業に確認中) 注: 評価ボードは2種類あり、通信用の評価ボードはネット上だと在庫切れ。もう一方は汎用用途だが、PMD出てないかも。
補足事項 | iLLDにloopbackのサンプルコードあり |  | 「T1Sノード」はPC(TC4xxの対向機)の試験に使用 「T1Sノード」をTC4xxの対向機としても使用可能
TC4xx
Eth TX
Eth RX
TC4xx
Eth TX
Eth RX
Eth
Chip
TC4xx
Eth TX
Eth RX
Eth
Chip
メディコン
P
C
対向機と1フレームの送受信するまでのステップ

## Slide 2
エラッタ
現行版のTC4D ES-ABステップはPMD Transceiverの重大なエラッタが複数ある。
後続版が出て解決されているか確認が必要。
まだ出ていなければ、受信だけWorkaroundを適用したりするなど、どこまでできるかInfineonと相談。
AURIX™ TC4Dx errata sheet
Infineon TC4D ES-ABのエラッタのうちPMD Transceiverを使用する上で隘路事項になるものを教えて。 重要度順に並べて、それぞれ一言にまとめて。
PMD Transceiver前提の **10BASE-T1S運用で特に隘路になりやすいもの**を、実運用インパクト順で並べると、まずは次です。根拠は Infineon の **AURIX TC4Dx ES-AB errata sheet** です。 ([インフィニオン][1])
1. **LETH_AI.014**
**「TX開始直後の先頭ビット符号化不正で、XCVRが衝突誤検出し送信成功不能」**。
Errata上も **“none of the packets can be transmitted successfully”** で、しかも **workaroundなし**なので、PMD XCVR使用時の最重要ブロッカーです。
2. **LETH_AI.020**
**「Coordinator動作でBEACONなし送信が起き、ネットワーク同期崩壊と衝突多発」**。
Coordinatorノード運用では、ノードが同期を失って **continuous TO restart/expiry and collisions** になるため、システム全体を壊しやすい重症項目です。
3. **LETH_AI.022**
**「回線/PMD由来の特定SYNC化けで、次パケットが落ちてデータロス」**。
外部PMD transceiverや回線エラー起点で発生し、**次フレームがdrop**、**workaroundなし**です。
4. **LETH_AI.015**
**「回線/PMD由来の特定SILENCE化けで、次パケットが落ちる」**。
これも外部PMD transceiverや差動線のエラー起点で **次フレームdrop**、**workaroundなし**です。
5. **LETH_AI.016**
**「PLCA cycle timeずれでTOタイマ不一致となり、予期せぬ衝突を誘発」**。
通信不能までではないものの、マルチノードでPLCA前提運用だと安定性を崩しやすいです。
6. **LETH_AI.019**
**「PLCA resetビットが自己クリアせず、ソフトで明示解除が必要」**。
初期化・復旧シーケンスの罠ですが、**ソフト回避あり**なので上の項目よりは軽いです。
補足すると、**“PMD XCVRを使うだけで即NG” なのは実質 LETH_AI.014 が最も致命的**で、**LETH_AI.015 / .022 は回線エラーやPMD出力化け時の堅牢性問題**、**LETH_AI.016 / .020 / .019 はPLCA運用上の詰まりどころ**という見方が実務上しっくりきます。
必要なら次に、**「PMD XCVR単体接続評価で最初に潰すべき3件」**に絞って出します。
[1]: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/52/infineon-aurix-tc4dx-ab-es-erratasheet-en.pdf "AURIX™ TC4Dx errata sheet"

## Slide 3
STEP 1の進め方
評価ボードのサンプルコードに対して、iLLDを組込む。
(評価ボードのサンプルコードが既にiLLDを使用している可能性あり。要確認。)
illd_release_tc4x/src/Libraries/iLLD/TC4xx/CpuGeneric/Leth at main · Infineon/illd_release_tc4x · GitHub
Eth/IfxLeth_Eth.hのコメントにloopbackのサンプルコードがある。これを使用する。